Montasje- og bruksveiledning nr 05052009 (rev mai 2010)

FLEXIBOX automatsikringsskap med/uten svakstrømsfelt

Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom iht IP20, for påvegg eller innfelt montasje.

Godkjenning / Termisk beregning:

Skapene er godkjent av NEMKO for inntil 3 x 40A, 230V, 50Hz – se vedlagte NEMKO sertifikat.

Skap for ”Påvegg montasje”:

Før montasje fjernes dekkplate for sikringer. Skapet har åpninger med utslag i bakvegg – åpningene gir mulighet for justering i vater.

Skap for ” Innfelt montasje”
Før montasje fjernes dekkplate sikringer. Front m/dør fjernes ved å løsne skruene i sideveggene
og deretter trekke fronten ut. Det er ovale festehull i side / bakvegg – åpningene er dekket med

Al-tape - hullene gir mulighet for justering vertikalt / horisontalt
NB: Den innvendige ”boksen” MÅ festes slik at ”boksfronten” er jevnt med forkant av veggprofil / 
       stender – skapet justeres i vater og diagonalt for å sikre rett dørfunksjon.

Front med dør har justering i dybde for veggkledning fra 12 til 26 mm:
- Når veggkledning påsatt skyves front inn i ”veggboks”, festes m/4 skruer og justeres i posisjon

- Dørbevegelse testes, om nødvendig justeres posisjon på ”veggboksen” og / eller frontrammen

- Dekkplate for sikringsskinner monteres og ledige modulplasser må tettes med blindplater

Sikringsskinner / Skinnemodul:

Sikringskinne(ne)  kan enkelt tas ut ved å løsne skruene

Svakstrømsfelt:

Dersom skapet har svakstrømsfelt nederst så har feltet en montasjeplate festet med 4 skruer.
Innfesting av komponenter kan skje med ”plaststrips” eller 4,2 mm plateskruer.

Jording:

Jordingsskinne øverst i skapet anvendes for systemjord og kursjording.
Dekkplater og interne deler monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger:

Ifølge normen som skapet er godkjent etter skal følgende gjelde:
- Alle skruer for dekkplater og moduler  Ø 4,2 mm  = 1,2 Nm

- Maks vekt sikringsskinner:  4 kg , Maks vekt på dør: 1,0 kg
- Jordskinne: M5 skruer (sadel + 4 pkt’er): 2,5 Nm, M4 skruer (12 pkt’er): 2,0 Nm

Kabelinnføringer:

Skapet leveres med følgende kabelinnføringer, disse er dekket med Al-tape/lakk:

Uten svakstrømsfelt: 15xØ16, 2xØ20, 1xØ25, 1x32 og 1x40 mm ( samme i topp og bunn)
Med svakstrømsfelt: Som ovenfor pluss: 5xØ16 i dekkplate sikringer, 2xØ20 mm i hver side

Dørlås:

Skapet har lås med meisel / myntspor – vrider festes til låsen med skrue. Nøkkellås kan kjøpes.

Dokumenter:

Kursfortegnelse festes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier

# Text boxes

Stansefabrikken Products AS	
Tel: 67 34 11 50 / Fax 67 34 11 51
E-post: products@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no