Montasjeinstruks

Utendørs KTV skap

Anvendelsesområde:

Skapene er beregnet for utendørs montasje og har ventilasjonsspalter i side, front og bakvegg for naturlig utlufting. Skapene leveres med sokkel beregnet for nedgraving eller for feste mot fundament, alternativt kan skapene monteres mot vegg eller andre standard kabelskap.

Ved nedgraving må det sikres skikkelig drenering med sand og grus rundt skapene slik at de ikke blir stående kontinuerlig i fuktig miljø, da dette vil kunne forringe levetiden på skapet. Ved nedgraving i spesielt aggresive/utsatte miljøer anbefales rustfrie skap.

Skapene er produsert av tosidig galvaniserte stålplater med  polyester pulverlakk.

Skapene er konstruert for anvendelse innen KabelTV nettet eller for andre kabelnett innen fiber og svakstrøm.

Montasje

Skapet har festehull ( utslag) i sidene beregnet for sidemontering mot standard lavspent kabelskap, i tillegg finnes tilsvarende hull i bakvegg for feste mot annen konstruksjon.

Skapets justerbare sokkel  kan nedgraves i bakken, og sikrer at skapet blir stående rett også ved skrånende terreng. De medfølgende bolter anvendes til låsing av skapet i rett høyde på sokkelen.

Innvendig innredning:

Den innvendige montasjeplaten i vannfast spon kan tas ut ved å trekke den opp mot øvre festevinkel og ta den fremover i underkant.

I skap med Unistrutprofiler så kan horisontale profiler reguleres

Nederst i skapet finnes et tverrgående festejern beregnet for kabelklamring.

Låssystemer / ombygging fra C101 til Trio

Skapene leveres med følgende standard lås løsning:

- Alle skap har hull for TrioVing lås i øvre luke

- Flere skapvarianter har påmontert sylinderlås C101

NB: Skap med sylinderlås C101 kan enkelt endres til bruk med TrioVing lås:

- Lås C101 fjernes

- Låsebrikke på innside av dør fjernes

Stansefabrikken Products AS

Tel 69 35 82 00

www.stansefabrikken.no

21.november 2007